## Slide 1: Vibraciones en un motor de combustión interna

## Slide 2: Introducción
Se puede definir a la vibración como la reacción de un cuerpo ante una excitación.
Se sabe que todo cuerpo o sistema que tiene masa y elasticidad, es capaz de vibrar a una o más de las frecuencias naturales del mismo, en este caso se dice que el sistema tiene o experimenta una vibración libre (o natural) y que la misma se produce sin que existan estímulos externos aplicados a él

## Slide 3
Las frecuencias naturales son parte de las propiedades del sistema dinámico del cuerpo y dependen de la distribución de masa y de su rigidez.
Ahora bien, si dicho sistema recibe un estímulo, como una fuerza o trabajo exterior, del tipo oscilatorio, entonces el mismo será obligado a vibrar a la frecuencia de excitación, por lo tanto se dice que el sistema está bajo el efecto de una vibración forzada.

## Slide 4: .
Cuando sucede esto el sistema da lugar a oscilaciones elevadas en amplitud, las que pueden ser muy peligrosas para las condiciones estructurales o de vida útil de las máquinas si llegasen a alcanzar a los niveles críticos para la maquina (vibraciones criticas).

## Slide 5: Vibraciones en un motor
Entre las externas tenemos:
• Peso del motor.
• Fuerzas de reacción de los gases de escape y de los líquidos en movimiento.
• Par resistente del medio exterior al giro del cigüeñal.
• Par resistente del ventilador y otros órganos.
Como acciones internas se consideran las siguientes:
• Fuerzas de inercia de las masas con movimiento alternativo.
• Fuerzas centrífugas de las masas con movimiento giratorio.
• Par motor.

## Slide 6: Fuerzas equilibradas y no equilibradas
No equilibradas :
• Fuerzas de reacción de los gases de escape y de los líquidos en movimiento.
• Fuerzas de inercia de las masas con movimiento alternativo y giratorio.
• Fuerzas tangenciales de inercia de las masas en rotación cuando la velocidad angular es variable.
• Par motor.

## Slide 7
Equilibradas :
• Fuerzas de rozamiento.
El origen del desequilibrio de un motor se reduce a las fuerzas de inercia de las masas en movimiento alternativo que varían periódicamente en magnitud y sentido, a las fuerzas centrífugas debidas a las masas con movimiento giratorio que varían continuamente de dirección, y al par motor cuya magnitud es variable con el tiempo.

## Slide 8
Influencia en la estructura
Las vibraciones, además de restarle potencia efectiva al motor, producen un deterioro mecánico en diversas partes del mismo.
Hay que considerar que cada elemento del motor posee su propia frecuencia de resonancia (determinada por su masa y forma) y que al acercarse las vibraciones a esta frecuencia o sus armónicos pueden producir fatigas que a largo plazo dañaran la pieza o tendrán influencia negativa en su funcionamiento.
El fabricante debe asegurarse de construir dichas piezas dotándolas de una rigidez estructural robusta o adecuada.

## Slide 9: Fuerzas desbalanceadas en el motor Alternativas. Rotativas

## Slide 10: .
Las fuerzas de inercia alternativas y centrifugas de los órganos en movimiento y las presiones de los gases, originan en cada cilindro fuerzas y momentos que actúan sobre el bloque del motor (vibraciones) y de este a través de los soportes se transmiten al bastidor sobre el cual esta instalado el motor.

## Slide 11: Vibraciones torsionales
En todos los motores se producen las vibraciones torsionales, por la torsión momentánea debida a la fuerza desarrollada en la carrera de expansion y su recuperación en el resto del ciclo.

## Slide 12: Origen de las vibraciones torsionales

## Slide 13: Las vibraciones torsionales en un cigüeñal

## Slide 14: Vibraciones torsionales criticas
La velocidad de giro del cigüeñal a la cual suceden los impulsos que tienden a torcerlo en el mismo orden que la frecuencia natural de vibraciones torsionales, se denomina velocidad critica del primer orden (porque afecta completamente al cigüeñal). Es decir, es la velocidad en la que la suma de las vibraciones torsionales alcanza amplitudes peligrosamente altas, que afectan la integridad física del cigüeñal, produciendo, por sobre todo fatiga del material.

## Slide 15: Factores que influyen en la velocidad critica
La longitud del eje
Los diversos diámetros (muñones)
Distancia entre centros eje-manivela.
Las características de diseño de los puntos de apoyo.
El diseño de los cojinetes del motor.
La magnitud y distribución de las cargas que soporta el eje

## Slide 16: Vibraciones de los resortes
Las vibraciones también pueden influir en el funcionamiento de los resortes de las válvulas del motor.
Vibraciones en los caños de inyección
también encontramos inconvenientes en los caños de inyección, ya que si estos son sometidos a vibraciones constantes y que alcancen valores de resonancia sostenidas en el tiempo podrían cortarse. Como dijimos, la frecuencia natural de los caños, dependerá de las características del material.

## Slide 17: Equilibrio estático del cigüeñal
.

## Slide 18: Equilibrio dinámico del cigüeñal

## Slide 19: Amortiguadores de vibración
A pesar de todas las precauciones que se emplean, no es posible balancear todas las fuerzas y cuplas que se producen en un motor alternativo. Las vibraciones no podrán ser eliminadas en su totalidad, pero si amortiguadas, reduciendo sus efectos en la máquina.

## Slide 20: Amortiguadores de vibración torsional
Los amortiguadores de vibración torsional limitan amplitudes de las vibraciones suministrando fuerzas de fricción que se oponen a ellas. De esta manera la energía vibratoria se convierte en calor, evitándose los efectos perniciosos del motor.

## Slide 21: Diferentes tipos de amortiguadores o dampers
Amortiguador de caucho

## Slide 22: .
El amortiguador tipo Holset (viscoso)

## Slide 23: Algunas causas de vibración
Desbalanceo
Falta de alineación
Excentricidad
Elementos rodantes defectuosos
Lubricación inadecuada
Aflojamiento mecánico
Grandes esfuerzos